WDS-540

ACCESS POINT - ROUTER

(Erişim Noktası - Kablosuz Yönlendirici)

Hızlı Kurulum Kılavuzu

# AP-Router Bağlantısı

Donanımların bağlantısı öncesi ethernet cihazı, kablo/ADSL modem ve AP-Router’ınızın elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olunuz. Daha sonra ilgili cihazların bağlantısı için aşağıda belirtilen adımları takip ediniz.

Bilgisayarınızı LAN portuna bağlayınız.

RJ-45 konnektörlü ethernet kablosunun bir ucunu hub, switch veya bilgisayarınızın ethernet portuna, diğer ucunu da AP-Router’ın LAN portlarından birine bağlayınız.

Kablo /ADSL modemin WAN portuna bağlayınız.

Kablo/ADSL modeminizi ethernet kablosu ile AP-Router’ın WAN portuna bağlayınız.

- Adaptör bağlantısını yapınız.

Güç adaptörünün DC çıkış ucunu AP-Router ‘ın güç (power) girişine takınız. Daha sonra adaptörü AC prizine takınız.

Diğer cihazları aşağıdaki sıra ile enerjilendiriniz:

1. Kablo/ADSL modem 2. AP-Router 3. Bilgisayarınız

Aşağıdaki şekil bağlantı şemasını göstermektedir:

Şekil 1-1

# Bilgisayar Ayarları

AP-Router’ınızı web temelli yapılandırma özelliğini kullanarak yönetebilirsiniz. Bunun için en az bir adet düzgün yapılandırılmış bilgisayarın ethernet üzerinden bağlanması gerekmektedir.

AP-Router’ınız aşağıdaki varsayılan değerler konfigüre edilmiştir:

IP Ağ Geçidi “192.168.2.1”

Alt Ağ Maskesi “255.255.255.0” ve

DHCP sunucusu varsayılan olarak çalışır durumdadır. AP-Router’ınızı kurmadan önce bilgisayarlarınızın “Otomatik IP almak üzere” aşağıdaki adımlar ile yapılandırıldıklarından emin olunuz (TCP/IP).

## 2.1	Windows 2000

Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.:

1. Start (Başlat) ( Settings (Ayarlar) ( Control Panel (Denetim Masası)

Figure 2-1

2. “Ağ bağlantıları” (Network and Dial-up Connections) ikonunu çift tıklayınız.

3. “Yerel Ağ Bağlantısı” (Local Area Connection) ikonunu aktifleyip, mouse’un sağ tuşunu tıklayarak “Özellikler”i (Properties) seçiniz.

Figure 2-2

4. “Internet iletişim Kuralları (TCP/IP)”nı (Internet Protocol) aktifleyerek, “Özellikler” (Properties) seçeneğini tıklayınız.

Şekil 2-3

5.”Otomatik olarak bir IP adresi al” (Obtain an IP address automatically) ve “DNS sunucu adresini otomatik olarak al” (Obtain DNS server address automatically) seçerek “Tamam”ı tıklayınız ve TCP/IP özellikler penceresini kapatınız.

Şekil. 2-4

6. “Tamam” tuşuna basarak “Yerel Alan Ağ Özellikleri” penceresini kapatınız.

Şekil 2-5

## Windows XP/2003

Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.:

1. Start (Başlat) ( Settings (Ayarlar) ( Control Panel (Denetim Masası)

2. "Ağ ve internet bağlantılarım” (Network and Internet Connections) ikonunu tıklayınız.

Figure 2-6

3. “Ağ Bağlantıları”nı (Network Connections) tıklayınız.

Şekil 2-7

4. “Yerel Alan Ağ” ikonunu aktifleyerek, mouse ile sağ tıklayınız ve “Özellikler”i (Properties) seçiniz.

Şekil 2-8

5. “Internet iletişim kuralları (TCP/IP)”nı (Internet Protocol) aktif hale getiriniz ve özellikler butonuna basınız.

şekil 2-9

6. .”Otomatik olarak bir IP adresi al” (Obtain an IP address automatically) ve “DNS sunucu adresini otomatik olarak al” (Obtain DNS server address automatically) seçerek “Tamam”ı tıklayınız ve TCP/IP Özellikleri penceresini kapatınız.

Figure 2-10

7. “Tamam” (OK) seçeneğini tıklayarak “Yerel Ağ Bağlantısı” ( Local Area Connection-Properties) penceresini kapatınız.

Şekil  2-11

# AP-Router Bağlantısı

TCP/IP protokolünü yapılandırdıktan sonra, ping komutunu kullanarak bilgisayarınızın AP-Router ile iletişimde olup olmadığını kontrol ediniz. Komutu başlatmak için DOS penceresini açarak AP-Router’ın IP adresini pingleyiniz:

Başlat (Start) ->Çalıştır (Run) DOS penceresini açınız. Açılan pencereye “CMD” yazınız; ardından siyah DOS penceresinde aşağıdaki komutları yazınız.

Komut penceresi aşağıdaki gibi şekilde görünürse bilgisayarınız ile AP-Router arasında bağlantı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır:

Figure 3-1

Bilgisayarınız ile AP-Router bağlantısında sorun varsa komut penceresi aşağıdaki şekilde görünecektir:

Figure 3-2

Bu durumda bilgisayarınızın ağ bağlantı ayarlarının doğruluğunu ve bilgisayarınız ve AP-Router arasındaki kablo bağlantılarını kontrol ediniz.

# Web-Tabanlı Yapılandırma Arayüzüne Erişim

- Web tarayıcınızı açınız ve adres çubuğuna http://192.168.2.1 yazarak enter’a basınız.

- Cihaza bağlandıktan sonra kullanıcı adı ve parola yazmanız istenecektir. Kullanıcı adı: “Guest “

Parola: “Guest”

Figure 4-1

# Hızlı Yapılandırma

Giriş yaptıktan sonra Web-tabanlı Yönetimi erişilir durumda olacaktır.

- WAN Ayar sayfa linkini tıklayarak WAN Arayüzünü yapılandırınız.

- Internet bağlantı tipinizi seçiniz.

WAN Ayar sayfası AP-Router’ın internet bağlantısını yapılandırır. Hangi tip internet bağlantısı kullandığınızdan emin değilseniz hizmet aldığınız ISP’den  (internet servis sağlayıcısı) bilgi alabilirsiniz.

Aşağıdaki Tablodan ISP’niz için doğru olan protokolü seçiniz. Daha fazla bilgi için “AP-Router Kullanım Kılavuzu”na bakınız.

Dinamik IP Adresi

Şekil 5-1

PPPoE

ISP’nizden aldığınız PPPoE kullanıcı Adı ve şifresini buraya giriniz.

Şekil 5-2

Statik IP

Şekil  5-3

- Doğru WAN bağlantı ayarlarını seçtikten sonra, “Uygula” (Apply) ve “Kaydet” (Save) seçeneklerini tıklayarak bu ayarları  etkinleştiriniz.

# Internet Bağlantısının Kontrolu

Internet bağlantısını kontrol etmek için web tarayıcınızı açarak herhangi bir web adrese girmeye çalışınız.

Arayüzün sistem durum sayfasına giderek WAN arayüz gruplarından mevcut bağlantı bilgisini alabilirsiniz.

Tebrikler!

NetMASTER WDS-540 AP-Router’ınızı başarı ile yapılandırdınız.

# Text boxes

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmanın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içersinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içersinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırayla satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapması dışındadır.

7. Garanti süresi içersinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8. Garanti Belgesi’yle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Garanti Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 yıldır ve onay tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasına müteakip 3 ay içersinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayılan imalatçı ve/veya ithalatçılara aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge verilmez.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Adres	    		: İnönü Cad. Ankara Asfaltı Yan Yolu

K.Evren Kışlası Girişi, 34841 Küçükyalı - İstanbul

Telefon		: (216) 366 66 96

Faks		: (216) 489 67 89

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi :

MALIN

Cinsi				: ROUTER

Markası			: NETMASTER

Modeli			: WDS-540

Seri No.

Teslim Tarihi ve Yeri	:

Azami Tamir Süresi	: 30 iş günü

Garanti Süresi		: 2 yıl

SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı			:

Adresi			:

Telefon – Faks		:

Fatura Tarih ve No	:

Tarih – Kaşe – İmza	:

WDS-540 ROUTER

GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası		: 47554

Belgenin İzin Tarihi	: 10.01.2008

Vize Tarih No		:

Bu belgenin kullanılmasına, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Adres	: İnönü Cad. Ankara Asfaltı Yan Yolu

K.Evren Kışlası Girişi 34841

Küçükyalı - İstanbul

Telefon	: (216) 444 02 70

Faks	: (216) 489 67 89