# CXC-150

# Docsis 2.0 Kablo Modem

# Kurulum Kılavuzu

Bu dokümandaki bilgiler duyuruda bulunmadan değiştirilebilirler.

Bu dokümanın hiçbir kısmı Teknotel Bilişim Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin açık yazılı rızası olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

© Teknotel Bilişim Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Bütün hakları mahfuzdur.

Mayıs 2008

# 1. Başlarken

## 1.1 Güvenlik

• Voltaj değerlerini ve frekanslarını kontrol ediniz, cihaz ile verilen orijinal güç adaptörü dışında bir adaptör kullanmayınız.

• Cihazın havasız kalacak şekilde kapatılması sakıncalıdır.

• Asla cihazın kasasını zorlayarak veya herhangi bir şekilde açmayınız.

• Yıldırım veya şimşek tehlikesi ile karşılaşılırsa cihazın güç kablosunu ve koaksiyel kablosunu cihazdan ayırarak cihaz üzerindeki arıza oluşumunu önlemiş olursunuz.

## 1.2 Çalışma

| Sıcaklık | 0 °C dan +40 °C |
| --- | --- |
| Nem | 10% ile 90% |

# 2. Donanım Kurulumu

Adım 1:

DOCSIS 2.0 Kablo Modeme F-konektör ile Şekil.1’de gösterildiği gibi bağlantı yapın. Şekil 1. Kablo bağlantıları

Adım 2:

AC Adaptör Kablo modem bağlantısı şekil 2 deki gibi yapılır. Kablo modem ile birlikte temin ettiğiniz güç adaptörü çıkış değerleri 12 VDC ve 1000 mA’dir. Farklı adaptör kullanımı modemde arızaya neden olabilir. Toprak bağlantısı ve yüksek gerilim korumaları yapılmamış prizlerden kaynaklanan adaptör arızaları garanti kapsamı dışındadır. Kablo modem bağlantısı IEEE802.3 10 tabanlı / 802.3 100 tabanlı-TX ağ kullanımı RJ-45 erkek-sonlandırıcılı CAT-5 kablo ile Şekil 1‘deki gibi bağlanır.

NOT: Birden fazla bilgisayara bağlanmak için Teknotel veya bayilerinden alabileceğiniz bir kablosuz dağıtıcı (NetMASTER WDS-540) kullanabilirsiniz.

# 3. Ethernet Kartı Konfigürasyonu

LAN bağlantı noktası kullanımında modem arkasına 10/100 anahtarlayan Ethernet arabirim kullanılabilir. Ethernet bağlantı noktası kullanımı için İnternet ile ağ kullanımı için NIC/Hub/Switch RJ–45 gibi cihazlar kullanılabilir.

IP adresinizi lütfen "Obtain an IP Address Automatically" “Otomatik Bir IP Adresi Al” olarak aşağıda belirtildiği şekilde seçiniz ve TCP/IP protokolünün sisteminizde kurulu ve PC’nizde doğru şekillendirildiğine emin olunuz.

Bu bölüm hem Windows, hem de Macintosh işletim sistemleri için TCP/IP protokolünün yapılandırılmasına ilişkin talimatları içermektedir.

### Windows 98/Me için TCP/IP’nin Konfigürasyonu

- "Start"”başla” butonunu tıklayarak, "Settings” “Ayarlar” ve sonra "Control Panel" “Denetim Masası”nı seçiniz. "Network" “Ağ Bağdaştırıcılarım” ikonunu çift tıklayarak 'Properties" “Özellikler”i seçiniz.

- Kurulu Ağ bağdaştırıcılarının listesi görünecektir. TCP/IP adının listede olup olmadığını kontrol ediniz.  Bu isim bir PC’nizde bulunan ağ arayüz kart cihazının tanımı ile birlikte görülebilir. Eğer bu tür bir TCP/IP protokolünü göremiyorsanız “Add” “Ekle” butonunu tıklayınız ve “Protokol” seçimini yaparak “Add” “Ekle”yi seçiniz ve üretici olarak Microsoft’u seçip, sağ listeden TCP/IP protokolünü bulmak üzere aşağı geliniz. Listede TCP/IP ‘yi gördüyseniz doğrudan Adım 4‘e geçiniz.

- OK’i tıklayınız. Windows 98 kurulum ve güncelleme CD’sini koymanız istenecektir.

- "TCP/IP -> " Ethernet Kart adını takip eden isim ile görene kadar listede aşağıya ininiz. “Properties" “Özellikler”i tıklayarak, "Obtain an address automatically" “Otomatik IP adresi al” seçimini yapınız. Bu işlem PC’nizin DHCP protokolünü kullanmak üzere kurulduğunu göstermektedir. OK’i tıklayınız.

Tebrikler! Modeminizi ethernet arayüzü üzerinden kurma işlemini tamamladınız.

# 4. Kablo Modem Işık Gösterge Durumu

Güç adaptörünü elektrik fişine takınız, adaptör çıkışını cihaza bağlayınız.

### 1. Gösterge ışıklarının durumu

Kablo modem kullanıcının durum bilgilerini gösterir. Modem göstergeleri 5 ışık yayar. Bu ön paneldeki ışıklar vasıtası ile modem bağlantı durumları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ön Panel ve LED Göstergeleri

| İSİM | MOD | DURUM |
| --- | --- | --- |
| Power | Yanıp/söner | Modem çalışması başlatılıyor |
|  | Sürekli yanar | Modem çalışma konumunda |
|  | Kapalı | Modem güç bağlantısı hatalı |
| Cable | Yanıp/Söner | Şebeke aranıyor |
|  | Sürekli Yanar | Modem online |
|  | Kapalı | Şebeke taraması yapılmıyor |
| LAN | Yanıp/Söner | Veri transferi yapılıyor |
|  | Sürekli Yanar | Ethernet bağlantısı kuruldu |
|  | Kapalı | Ethernet bağlantısı yok |
| TX | Yanıp/Söner | İleri yön veri transferi yapılıyor |
|  | Kapalı | Veri transferi yapılmıyor |
| RX | Yanıp/Söner | Geri yön transferi yapılıyor |
|  | Kapalı | Veri transferi yapılmıyor |

# Text boxes

Güç

LAN Portu

Kablo Girişi (F Konektör)

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmanın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içersinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içersinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırayla satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapması dışındadır.

7. Garanti süresi içersinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8. Garanti Belgesi’yle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Garanti Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 yıldır ve onay tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasına müteakip 3 ay içersinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır. Bölgesi iptal edilen veya geçersiz sayılan imalatçı ve/veya ithalatçılara aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge verilmez.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Adres	    	: İnönü Cad. Ankara Asfaltı Yan Yolu K.Evren Kışlası Girişi, 34841 Küçükyalı - İstanbul

Telefon		: (216) 366 66 96

Faks		: (216) 489 67 89

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi

MALIN

Cinsi			: Modem

Markası			: NETMASTER

Modeli			: CXC-150

Seri No.

Teslim Tarihi ve Yeri	:

Azami Tamir Süresi	: 30 iş günü

Garanti Süresi		: 2 yıl

SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı			:

Adresi			:

Telefon – Faks		:

Fatura Tarih ve No	:

Tarih – Kaşe – İmza	:

CXC-150

MODEM

GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası	: 47551

Belgenin İzin Tarihi	: 10.01.2008

Vize Tarih No	:

Bu belgenin kullanılmasına, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Adres	    : İnönü Cad. Ankara Asfaltı Yan Yolu

K.Evren Kışlası Girişi, 34841

Küçükyalı - İstanbul

Telefon	    : (216) 366 66 96

Faks	: (216) 489 67 89